České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební

K210 – Experimentální centrum

NEDESTRUKTIVNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Datum:

Měřičská skupina:

- Zjištění polohy výztuže

Pomocí Ferodetektoru zjistěte polohu a hloubku výztuže železobetonového sloupu (zakreslete do obrázku).

- Schmidtovo kladívko

Na dodaných vzorcích změřte pomocí Schmidtova tvrdoměrného kladívka pevnost betonu v tlaku. Proveďte vždy 10 zkušebních úderů, vypočtěte průměrnou hodnotu a proveďte dle grafu a směru úderů převod na pevnost betonu v tlaku v MPa.

| Vzorek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Průměr | Pevnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Měření vlhkosti

Na dodaných vzorcích změřte vlhkost pomocí přístroje a vypočtěte průměrnou hodnotu.

| Vzorek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Průměr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Rozevírání trhlin

Pomocí deformetru změřte vzdálenost měřících bodů a porovnejte s etalonem.

| Vzorek | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Průměr | Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Rozdíl) = (Průměr) – (E)

- Stanovení součinitele tepelné vodivosti

Pomocí přístroje IZOMET stanovte součinitel tepelné vodivosti a měrnou objemovou tepelnou kapacitu.

Pro pórobeton použijte sondu 0,04 – 0,3 W/mK

Pro beton použijte sondu 2 – 6 W/mK

Postup:

- Přesvědčte se, že je přepínač POWER na zadním panelu v poloze „0“.

- Zapojte konektor měřící sondy do zdířky „PROBE“ na zadním panelu.

- Položte plošnou sondu na vzorek.

- Zapněte přístroj přepnutím přepínače POWER do polohy „I“)“

- Měření začněte zmáčknutím F2

- Jedno měření trvá 5 –10 min

- Po skončení měření se objeví hodnoty λ = X.XXX cρ = Y.YYY .106, kde λ je koeficient tepelné vodivosti [W.m-1K-1], cρ je měrná objemová tepelná kapacita [J.m-3.K-1],

- Zapište si hodnoty λ a cρ do tabulky níže,

- Vypněte přístroj,

- Vyměňte sondy a pokračujte od bodu 1.

Během měření přístroj nevypínejte!

| Vzorek | λ | cρ |
| --- | --- | --- |
| V1 - porobeton |  |  |
| V2 - polystyren |  |  |